АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2014 N - 45

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения на территории Ильменского

сельского поселения на период до 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и Уставом  Ильменского сельского поселения, администрация Ильменского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Ильменского сельского поселения (приложение №1).

2. Обнародовать настоящее постановление в официальных местах обнародования и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Ильменского

сельского поселения                                                      В.П. Плющенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Ильменского

сельского поселения

от   17.11.2014 № 45

Схема водоснабжения и водоотведения

Ильменского сельского поселения  Руднянского муниципального района Волгоградской  области на период до 2024 года

2014 г.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года   Ильменского

сельского  поселения  Руднянского  района Волгоградской  области  разработана на основании следующих документов:

-	технического задания, утвержденного     Главой  администрации     Ильменского
сельского поселения Руднянского района Волгоградской области;

и в соответствии с требованиями:

-	Постановления   №782   от   5   сентября   2013г.   Правительства   РФ   «О   схемах
водоснабжения и водоотведения»;

-	Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Ильменском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Финансирование мероприятий планируется производить за счет средств областного и местного бюджета и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ Наименование

Схема    водоснабжения    и    водоотведения    Ильменского    сельского    поселения

Руднянского района Волгоградской области на 2014 - 2024 годы.

Инициатор     проекта     (муниципальный     заказчик)     Глава     администрации

Ильменского сельского поселения Руднянского района Волгоградской области.

Местонахождение проекта: Россия, Волгоградская область, Руднянский район, с.

Ильмень, ул. Мира, 1.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07

декабря 2011  года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса»;

-	Водный кодекс Российской Федерации.

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные Lсети и сооружения».
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального
развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;

-	Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах
водоснабжения и водоотведения»;

-	Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство скважины;

- строительство водонапорной башни; -строительство водопроводной сети; -строительство канализационный очистных сооружений; -строительство канализационных сетей; -строительство канализационных насосных станций.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 19431,0 тыс. руб., в том числе: 11281,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 8150,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется производить за счет средств областного и местного бюджета и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Ильменского сельского поселения Руднянского района Волгоградской области.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Ильменское сельское поселение находится в Руднянском районе Волгоградской области. На его территории имеется один населенный пункт - с. Ильмень, с населением 1141 человек.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На данный момент в Ильменском сельском поселении централизованное водоснабжение отсутствует. Водопровод построенный в 1988 году имеет 100% износ и с 2007 года не работает. Население пользуется водой из придомовых колодцев.

Эксплуатирующая организация на территории Ильменского сельского поселения отсутствует, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

Вся территория Ильменского сельского поселения не охвачена централизованным водоснабжением.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды. Ильменское сельское поселение не входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, в связи с тем, что эксплуатирующая организация отсутствует.

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения.

A)	Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В  Ильменском  сельском  поселении  в   1988  году  были  построены  четыре скважины. На момент составления Схемы, данные скважины не работают. Население потребляют воду из придомовых колодцев.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды:

В Ильменском сельском поселении  очистные и подготовительные сооружения воды отсутствуют, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

B)	Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций.

На территории Ильменского сельского поселения насосные централизованные станции отсутствуют.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети в Ильменском сельском поселении были проложены в

1988 году - 16 км. Но в связи с большим % износа, с 2007 года водопровод не функционирует.

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

Одной   из   главных   проблем   Ильменского   сельского   поселения   является отсутствие централизованного водоснабжения.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Ильменского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Ильменское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

Лица    владеющие    объектами    централизованной    системы    водоснабжения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения с. Ильмень к централизованным системам водоснабжения. Численность населения по потреблению воды на расчетный срок представлена в таблице 4.

Таблица 4.

| Населенный пункт | Кол-во потребителей 01.01.2014г. | Кол-во потребителей на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| с. Ильмень | 0 | 1141 |

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории Ильменского сельского поселении составит: 348,78 м3/ сут.

В качестве основного водоснабжения планируются подземные воды. В целях обеспечения Ильменского сельского поселения стабильным водоснабжением необходимо провести исследования недр земли и оценку запасов подземных вод на территории поселения.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения Ильменского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей Ильменского сельского поселения;

- строительство водопроводных сетей;

- строительство скважины;

-строительство водонапорной башни.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

На момент составления Схемы централизованное водоснабжение отсутствует. В 2014 году необходимо выполнить проект водоснабжения с соответствующими гидравлическими расчетами и начать прокладку водопровода.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Баланс подачи и реализации воды в Ильменском сельском поселении отсутствует, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

Централизованное горячее водоснабжение так же   отсутствует.   Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных

нагревательных элементов

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием в Ильменском сельском поселении централизованного водоснабжения.

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Структурный баланс реализации воды в Ильменском сельском поселении отсутствует, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с дворовыми колонками - 60 л/чел. в сутки;

- жилой застройки с уличными колонками - 50 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой - 103 л/чел. в сутки;

- жилая застройка со всеми удобствами - 150 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения - 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 36 л на одного человека в смену. Расходы   воды   на   наружное   пожаротушение   в   населенных   пунктах   сельского поселения  принимаются  в  соответствии  с  СП  31.13330.2012  СНиП  2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении -1. Расход воды на пожаротушение принимается из расчета 5 л/с. Продолжительность тушения пожара -3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м3/сут.

Статистические данные о потреблении воды отсутствуют, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в Ильменском сельском поселении приборы учета у всех потребителей отсутствуют, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения. На расчетный срок при подключении абонентов к водопроводной сети, необходимо сразу устанавливать приборы учета на основании Федерального закона РФ от 7.12.2011г. №416-ФЗ.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Анализ   резервов   и   дефицитов   производственных     мощностей   в   системе водоснабжения не представляется возможным, в связи с тем, что централизованное водоснабжение отсутствует.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 10.

|  |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная | Планируемое | Планируемое |  |
|  | мощность | потребление | потребление | Резерв/ |
|  | источников | (среднесуточное | (максимально | дефицит |
|  | водоснабжения | ) | е суточное) | м3/сут |
|  | м3/сут | м3/сут | м3/сут |  |
|  |  | Увеличение населения |  |  |
| питьевой | - | 396,78 | 476,1 | - |
|  |  | Уменьшение населения |  |  |
| питьевой | - | 305,8 | 366,9 | - |

В    связи    с    тем,   что    источник    водоснабжения    отсутствует,    то    и    отсутствует установленная мощность источника.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Ильменском сельском поселении отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 11.

Таблица 11.

| Потребление воды |
| --- |
| Фактическое | Ожидаемое |
| Годовое м³/год | Суточное м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут | Годовое м³/год | Суточное м³/сут | Макс. суточное м³/сут |
| - | - | - | - | - | - |
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | 127300,0 | 348,78 | 418,5 |
| - | - | - | - | - | - |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На     всей     территории     Ильменского     сельского	поселения     централизованное водоснабжение отсутствует.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2023 г.

Таблица 12.

| № п/п | Потребители | Ед.изм. | Кол-во | Максимал ьная норма водопотре бления в м3/сут | Максимальн ый суточный расход воды в м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Жилые здания, оборудованными внутренним водопроводом, с ванными и местными водонагревателями | Чел | 1141 | 0,25 | 285,25 |
|  | Итого: Итого: |  |  |  | 285,25 |
|  | Бюджетные организации Бюджетные организации |  |  |  |  |
|  | ДК | 1 место | 300 | 0,0086 | 2,58 |
|  | Филиал сбербанка | 1 работ. | 1 | 0,012 | 0,012 |
|  | Администрация | 1 работ. | 9 | 0,012 | 0,11 |
|  | Школа | 1 учащ. | 108 | 0,012 | 1,3 |
|  | Детский сад | 1 ребенок. | 54 | 0,075 | 4,05 |
|  | ФАП | 1 посещ. в смену | 20 | 0,013 | 0,26 |
|  | МБУ «Благоустройство» | 1 работ. | 3 | 0,036 | 0,108 |
|  | Почта | 1 работ. | 5 | 0,012 | 0,06 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,48 |
|  | Прочие организации |  |  |  |  |
|  | Завод ООО»Колос-Терса» | 1 т. | 0,625 | 6,5 | 4,1 |
|  | Хлебопекарня ИП Велицян А.А. | 1т. | 0,42 | 6,5 | 2,73 |
|  | ОАО «Дельта Агро» | 1 работ. | 45 | 0,036 | 1,62 |
|  | Магазин | 1 работающий в смену | 11 | 0,1 | 1,1 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,55 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15 |  | 45,5 |
|  | Всего |  |  |  | 348,78 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

Таблица 13

| 2013 г. | 2023 г. |
| --- | --- |
| Годов. м³/год | Суточн. м³/сут | Годов. м³/год | Суточн. м³/сут |
| отсутствует | отсутствует | 2546,1 | 6,9 |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.

Перспективный баланс водоснабжения Ильменского сельского поселения (м³/сут).

Таблица 14

| Группы потребителей | Количество потребителей | Нормативный расход м³/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Норма м³/чел. в сутки | Итого м³/сут. |
| Население | 1141 | 0,25 | 285,25 |
| Бюджетные учреждения |  |  | 8,48 |
| Прочие учреждения |  |  | 9,55 |
| Неучтѐнные расходы | 15% |  | 45,5 |
| Пожаротушение |  |  | 54,0 |
| Потери |  |  | 6,9 |
| Итого: м³/сут. |  |  | 409,68 |
| Итого максимальное суточное м³/сут |  |  | 491,6 |

1.3.14   Расчет   требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 15

|  |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое м³/год. | Суточное |  | Макс. суточное м³/сут. | Требуемая мощность м³/сут. |
|  | м³/сут. |  |  |  |
| 149533,2 | 409,68 |  | 491,6 | 500,0 |

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Гарантирующая организация на территории Ильменского сельского поселения отсутствует, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Необходимо  выполнить  следующие  мероприятия  по  строительству  систем водоснабжения:

- Строительство водопроводной сети L=10 км;

- Строительство скважины;

- Строительство водонапорной башни;

- Необходимо оборудовать зоны санитарной охраны существующих водонапорных башен и проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- 2014 г. - проект водоснабжения Ильменского сельского поселения; -2015 г. - строительство скважины;

-2015 г. строительство водонапорной башни;

-2015-2017 гг. - строительство водопроводной сети (10,0 км).

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.

A)	Проект водоснабжения необходим:

-для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в Ильменском

сельском поселении;

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-для улучшения работы систем водоснабжения.

Б) Строительство скважины необходимо, для обеспечения населения питьевой водой

в полном объеме.

B)	Строительство водонапорной башни необходимо, для регулирования напора воды
и создание запаса воды;

Г) Строительство водопроводной сети необходимо для обеспечения 100% населения питьевой водой.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

В    Ильменском    сельском поселении    на    момент    разработки    Схемы централизованное водоснабжение отсутствует.

План мероприятий по строительству централизованного водоснабжения:

2015	год: - скважина - 1шт;

- водонапорная башня - 1шт;

- водопровод - 4км.

- год: - водопровод - 4 км.

- год: -водопровод - 2км.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

На данный момент в Ильменском сельском поселении не развиты системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения, в связи с тем, что централизованное водоснабжение отсутствует. На расчетный срок необходимо строительство нового водопровода, открыть эксплуатирующую организацию и взять в штат диспетчера.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На  данный   момент   в   Ильменском      сельском   поселении   приборы   учета отсутствуют, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Схема водоснабжения Ильменского сельского поселения прилагается.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

В Ильменском сельском поселении в 2015 году планируется строительство водонапорной башни и скважины. Место размещение показано на схеме водоснабжения с. Ильмень.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Планируется    обеспечение     100%    потребителей    Ильменского    сельского поселения водопроводом. Границы обозначены в графической части.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

На момент составления Схемы существующее размещение объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения в Ильменском сельском поселении. Планируемые объекты указаны на карте схемы водоснабжения с. Ильмень.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство. Хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35С. Допускается штабелирование закрытых канистр не более, чем в два яруса. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания потребительские свойства сохраняются.

При использовании хлора в качестве дезинфицирующего средства, в помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм. На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд. Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации. Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения. Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается. В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны). Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю

тару надлежит хранить в помещении склада. Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

Флокулянты - полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги, например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот, воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекатывания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°С. Вязкость эмульсионного полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°С продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°С и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

11281,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

400,0 тыс. руб. - проект водоснабжения Ильменского сельского поселения;

8731,0 тыс. руб. - строительство водопроводной сети;

1350,0 тыс. руб. - строительство скважины;

800,0 тыс. руб. - строительство водонапорной башни.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

В Ильменском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

На расчетный срок после строительства скважины, необходимо взять пробы, для определения качества воды. Если вода по некоторым показателям не будет соответствовать СанПиН, то необходимо будет строительство очистных сооружений.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Одним из главных показателей надежности и бесперебойности водоснабжения,

является % износа трубопровода. В связи с тем, что во всем Ильменском сельском поселении планируется строительство нового водопровода, то показатель надежности будет равен 100% при выполнении соответствующих требований СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- эксплуатирующую организацию;

-	качественную   диспетчерскую   службу,   для   круглосуточного   обращения
абонентов;

-	аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в
водопроводных сетях;

-	подключение новых абонентов;

-качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

На  конец   расчетного   периода  планируется   100%   обеспечение   населения

коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Целью инвестиционной программы является выявление основных направлений в системе водоснабжения для обеспечения населения Ильменского сельского поселения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья.

Инвестиционной программой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности  систем  водоснабжения  с  применением  прогрессивных  технологий, материалов и оборудования.

Инвестиционная программа определяет перспективы тарифной политики на услуги водоснабжения до 2024 года и выбора оптимального финансирования с учетом платежеспособности потребителей услуг.

Для достижения этой цели необходимо выявление задач и мероприятий для решения приоритетных проблем на период действия инвестиционной программы.

1.	400,0 тыс.  руб.  -  проект     водоснабжения Ильменского  сельского поселения,
необходимо:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в сельском поселении;

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения; -для улучшения работы систем водоснабжения

-для   обеспечения   надежного   централизованного   и   экологически   безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- 8731,0 тыс. руб.- строительство водопроводной сети, необходимо для обеспечения населения с. Ильмень питьевой водой;

- 1350,0 тыс. руб. - строительство скважины необходимо, для обеспечения населения водой в полном объеме;

- 800,0 тыс. руб. - строительство водонапорной башни необходимо, для создания запаса воды в водонапорной сети и регулирования напора воды в водопроводной сети.

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

1.8    Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В Ильменском сельском поселении бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Ильменского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

В Ильменском  сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд и объекты социальной сферы имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.2 Результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Ильменском сельском поселении отсутствует.

2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

Технологические зоны водоотведения в Ильменском сельском поселении отсутствуют. В сельском поселении отсутствует система централизованного водоотведения.

2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Очистные сооружения в Ильменском сельском поселении отсутствуют, в связи с этим утилизация осадков не производится.

2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное водоотведение в Ильменском сельском поселении отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Ильменском сельском поселении отсутствует. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему

водоотведения на окружающую среду.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

2.1.8	Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Вся территория Ильменского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

2.1.9	Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

2.2    Балансы сточных вод в системе водоотведения. 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам

водоотведения.

Централизованное водоотведение в Ильменском сельском поселении отсутствует, в связи с чем отсутствует учет поступления сточных вод.

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

В Ильменском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В Ильменском сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод, в связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.

2.2.4	Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Централизованное водоотведение в Ильменском сельском поселении отсутствует.

2.2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.

В Ильменском сельском поселении необходимо строительство централизованной канализации. На расчетный срок планируется строительство очистного сооружения за пределами с. Ильмень и прокладка канализационного коллектора.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе Ильменского сельского поселения принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,348 тыс.м3/сутки.

2.3   Прогноз объема сточных вод.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,348 тыс. м3/сутки и соответственно 127,3 тыс. м3/год.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения, а ожидаемые поступления сточных вод на основании СНиП 2.0403-85 составят к концу расчетного срока 0,348 тыс.м3/сутки и соответственно 127,3 тыс. м3/год.

2.3.2	Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Ильменском сельском поселении отсутствует.

2.3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогнозу объма поступления сточных вод в систему водоотведения.

В Ильменском сельском поселении на расчетный срок, учитывая дальнейшее развитие, рекомендуется строительство очистного сооружения производительностью не менее 400 м3/сут.

2.3.4	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Ильменском сельском поселении отсутствует.

2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в Ильменском сельском поселении отсутствуют.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основные решения по обеспечению объектов Ильменского сельского поселения системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

К 2024 году планируется 100% обеспечение населения с. Ильмень централизованной канализацией.

Необходимо строительство:

- очистного сооружения производительностью не менее 400,0 м3/сут;

- строительство канализационной сети протяженностью 10,0 км;

- строительство 2-х КНС;

- строительство ливневой канализации.

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

1. 2014 г. - проект водоотведения Ильменского сельского поселения;

- 2020-2023 гг. строительство сетей водоотведения в Ильменском сельском поселении;

- 2018 г. - строительство очистных сооружений;

- 2019 г. - строительство 2-х КНС;

- 2021-2023 гг. - строительство ливневой канализации и дренажных систем.

2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1.	Строительство сетей водоотведения в Ильменском сельском поселении необходимj, для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

2.	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

3.	Строительство КНС, для сбора и транспортировки сточных вод и отходов.

4.	Строительство ливневой канализации и дренажных систем, для
организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

На  данный   момент   централизованная   канализация   в   Ильменском   сельском поселении отсутствует.

2.4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Ильменском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется организовать в сельском поселении аварийную и диспетчерскую службы.

Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории сельского поселения и расположения площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. К 2024 году планируется 100% обеспечение населения централизованным водоотведением.

Канализационные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ  диаметром 160-200 мм.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах - СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 - 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Ильменского сельского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров - от уреза воды рек, 100 метров - от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

-	нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров - если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Ильменском сельском поселении отсутствует. Границы планируемых зон размещения установит проект водоотведения Ильменского сельского поселения.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В Ильменском сельском поселении планируется строительство централизованной канализации. Основные решения по обеспечению объектов Ильменского сельского поселения системами водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Необходимо приступить к строительству канализационных коллекторов и разводящих сетей с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в Ильменском сельском поселении.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в Ильменском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

В Ильменском сельском поселении планируется строительство очистных сооружений. В процессе биохимической очистки в первичных и вторичных отстойниках образуются осадки, которые подлежат обработке и утилизации. В общем случае обработка осадков состоит из следующих стадий: уплотнение или сгущение, стабилизация, кондиционирование, обезвоживание, обезвреживание, утилизация. Типовые и процессы применяются для обработки осадков сточных вод.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В строительство систем водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в Ильменском сельском поселении;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Для надежного и бесперебойного водоотведения требуется строительство систем канализации в Ильменском сельском поселении с очисткой стоков на очистных сооружениях с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки будут перерабатываться в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением.

В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

2.7.2	Показатели качества обслуживания абонентов.

Централизованное водоотведение в Ильменском сельском поселении отсутствует, в связи с этим, на расчетный срок необходимо обеспечить подключения  100%       населения  с.  Ильмень  к  системам  водоотведения. Для  качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

-	качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

-	аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

-	качественный учет для своевременного расчета абонентов.

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

Централизованное водоотведение в Ильменском сельском поселении отсутствует. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Системы сбора и очистки сточных вод должны гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

Очищенные до 96% стоки как условно чистые воды можно использовать на полив зеленых насаждений или направлять в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в близлежащие водоемы.

2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

8150,0 тыс. руб. - строительство локальной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе:

200,0 тыс. руб. - проект водоотведения Ильменского сельского поселения;

1800,0 тыс. руб. - строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты;

4900,0 тыс. руб. - строительство канализационное сети, для подключения всех потребителей к системам водоотведения;

400,0 тыс. руб. - строительство КНС;

850,0 тыс. руб. - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи   с отсутствием централизованной канализации.

Приложение: Графическая часть.